## Obsah:

Miniserver

Extension

Dimmer Extension

Relay Extension

RS485 Extension

DMX Extension

RS232 Extension

1-Wire Extension

EnOcean Extension

Modbus Extension

Air Base Extension

IR Set

IR Extension

IR modul

IR vysílač

IR modul

Multi Extension Air

Smart Socket Air

RGBW 24V Dimmer Air

RGBW 24V Dimmer DMX

## Miniserver

Kompaktní jednotka domácí automatizace pro realizaci ovládání úkolů včetně analogových, digitálních vstupů a výstupů, připojení k LAN, KNX konektor, zdarma programovací software včetně simulace pro testování konfigurace před uvedením do provozu, LiveView, aplikace pro ovládání přes PC, iOS a Android zařízení.

- 8 digitálních vstupů 24VDC (0 - 7,2 odpovídá logické 0; 7 - 8,2V je spínací práh, popřípadě není definováno; 8-24V odpovídá logické 1) - vstupní odpor: 10kOhm

- 4 analogové vstupy 0...10VDC, rozlišení 10 bitů (možnosti použití jako digitální vstup (24VDC) - vstupní odpor: 10kOhm, < 1V odpovídá logické 0, 1 – 10V odpovídá logické 1)

- 8 digitálních výstupů-  (relé) 250VAC 5A při cosφ=1, 30VDC 5A (Při větším zatížení musí být použito pomocné relé)

- 4 analogové výstupy 0...10VDC, rozlišení 12 bitů, maximální zatížení 20mA

- Kompaktní design pro montáž na DIN lištu

- Rozměry 155 x 85 x 49 mm

- Počet zabraných modulů v rozvaděči = 9

- Snadno použitelný konfigurační software Loxone Config zdarma

- Software pro kontrolu přes PC, prohlížeč a mobilní zařízení
Integrovaný procesor a paměť

- Operační systém Loxone OS s vestavěným webovým serverem

- LAN připojení

- Slot pro Micro-SD karty (až 16GB)

- KNX®/EIB

- Nízká spotřeba energie – spotřeba přibližně 120mA při 24V (1,2 – 2,4W)

- Napájení přes 24V napájecí zdroj (k dostání jako příslušenství)

- Ochrana proti nadměrnému napětí na relé (pokud je třeba vyšší spínací výkon, je možné použít pomocné relé)

- Stand-alone – není třeba žádné dodatečné servery nebo hardware

- Stupeň krytí: IP20

- Okolní teplota: 0 ... +50°C

- Maximální relativní vlhkost 95% (nekondenzující)

- CE, NRTL (TÜV Süd)  certifikace

- RoHS - prohlášení o shodě

- UL 60730-1:2013, IEC 60730-2:2010, CAN/CSA E60730-1:2013, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Výrobce:                                                               	Loxone

Typ:                                                                       	Miniserver

Číslo výrobku:					100001

## Extension

Rozšíření pro Miniserver. Komunikace je založena přes Loxone sběrnici. Další analogové, digitální vstupy a výstupy, které rozšiřují celý systém.

- 12 digitálních vstupů 24VDC, také lze použít jako frekvenční vstup (např. senzor větru):

- Minimální odezva: 3ms

- Maximální frekvence: 150Hz

- Přesnost: +/- 1Hz

- Vstupní odpor: 10kOhm

- 4 analogové vstupy

- 0 - 10VDC s 10 bitovým rozlišením

- Analogové vstupy lze také použít jako digitální vstupy (až do 24VDC): < 1 odpovídá logické 0 (vypnuto); 
1 - 10V odpovídá logické 1 (zapnuto)

- Vstupní odpor: 10kOhm

- 8 digitálních výstupů (relé)

- 250VAC 5A při cosφ=1, 30VDC 5A

- (Při větším zatížení musí být použito pomocné relé)

- 4 analogové výstupy 0...10VDC

- Kompaktní design pro montáž na DIN lištu

- Rozměry: 155 x 85 x 49 mm

- Počet zabraných modulů v rozvaděči = 9

- Nízká spotřeba energie – spotřeba přibližně 60mA

- Napájení přes 24V síťový adaptér (k dostání jako příslušenství)

- Ochrana proti nadměrnému napětí na relé (pokud je vyžadován vyšší spínací výkon, je možné použít pomocné relé)

- Stupeň krytí: IP20

- Okolní teplota: 0 ... +50°C

- Připojení na Loxone sběrnici

- CE, NRTL (TÜV Süd)  certifikace

- RoHS - prohlášení o shodě

- UL 60730-1:2013, IEC 60730-2:2010, CAN/CSA E60730-1:2013, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Výrobce:                                                          	Loxone

Typ:                                                                  	Extension

Číslo výrobku:                                               	100002

## Dimmer Extension

4 kanálový universální stmívač, který rozšiřuje funkce Miniserveru a komunikuje s ním přes Loxone sběrnici. Určené pro odporové, kapacitní a induktivní zátěže.

- 4 stmívatelné kanály

  - 1. kanál: 400 Wattů

  - 2. až 4. kanál: 210 Wattů

  - Celkový výkon 1030 Wattů

  - Vhodný pro kapacitní, induktivní i odporové zátěže

  - Fázové řízení:

    - Úhel vypnutí (stmívání vysokonapěťových LED, žárovek)

    - Úhel zapnutí (indukční zátěž - konvenční transformátory, regulace otáček motorů): min. 50 Wattů

- 8x digitální vstup 24VDC

  - pro připojení tlačítek, okenní senzory,..

- Jednoduché připojení na Loxone Bus

- Provozní teplota 5°C – 40°C, odvětrávání musí zůstat volné!

- Rozměry: 155 x 85 x 49 mm (T9)

- Počet zabraných modulů v rozvaděči = 9

- Napájení 24VDC (dostupné jako příslušenství)

- Stupeň ochrany: IP20

- Okolní teplota: 0 ... +50°C

- Připojení na Loxone sběrnici

- CE, NRTL (TÜV Süd)  certifikace

- RoHS - prohlášení o shodě

- UL 60730-1:2013, IEC 60730-2:2010, CAN/CSA E60730-1:2013, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Výrobce:                                                     		Loxone

Typ:                                                                      	Dimmer Extension

Číslo výrobku:                                                       	100029

## Relay Extension

Rozšiřující jednotka pro Miniserver. Komunikace probíhá přes Loxone sběrnici.

- 14 digitálních výstupů (Relé) 250V AC 16A při cosφ=1, 30V DC 16A

- Maximální zátěž na svorce při průměru kabeláže 2,5mm2 je 16A

- Spotřeba energie přibližně 30mA při 24V DC (všechna relé otevřená)

- Spotřeba energie přibližně 300mA při 24V DC (všechna relé zavřená)

- Okolní teplota: 0...50° C

- Rozměry: 155 x 85 x 49 mm

- Počet zabraných modulů v rozvaděči = 9

- Stupeň krytí: IP20

- Připojení na Loxone sběrnici

- RoHS - prohlášení o shodě

- EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Výrobce:                                                       		Loxone

Typ:                                                                 	Relay Extension

Číslo výrobku:                                                      	100038

## RS485 Extension

RS485 Extension je rozšiřující jednotka pro Miniserver. Komunikace probíhá prostřednictvím Loxone sběrnice. Umožňuje ovládat zařízení založené na RS485 technologii jako jsou např.: klimatizační systémy, větrací systémy, systémy na otisky prstů a další.

- 1x RS485 rozhraní

- Volně nastavitelná přenosová rychlost

- Volně nastavitelný datový formát

- Volně nastavitelný protokol

- Konfigurace přes konfigurační software

- Rozměry: 34 x 85 x 49 mm

- Počet zabraných modulů v rozvaděči = 2

- 24VDC

- Odběr cca 30mA

- Stupeň krytí: IP20

- Okolní teplota: 0 ... +50°C

- Připojení na Loxone sběrnici

- RoHS - prohlášení o shodě

- EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Výrobce:                                                                 	Loxone

Typ:                                                                       	RS485 Extension

Číslo výrobku:                                                       	100011

## DMX Extension

DMX rozšiřující modul pro Miniserver, který komunikuje přes Loxone sběrnici. Umožňuje ovládání DMX zařízení jako jsou světla a stmívače.

- 1 x DMX-výstup (spojení přes 2 dráty)

- Ovládání až 128 DMX kanálů

- Propojení s 2 dráty (sběrnice) pro připojení více zařízení

- Podpora DMX-512 protokolu

- Interní sběrnice pro připojení k Miniserveru

- Kompaktní rozměry, instalace na DIN lištu

- Rozměry: 34 x 85 x 49 mm

- Počet zabraných modulů v rozvaděči = 2

- Nízká spotřeba energie

- Odběr: 30mA

- Napájení 24V DC

- Stupeň krytí: IP20

- Okolní teplota: 0 ... +50 ° C

- RoHS - prohlášení o shodě

- EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Výrobce:                                                                 	Loxone

Typ:                                                                       	DMX Extension

Číslo výrobku:                                                       	100012

## RS232 Extension

RS232 rozšiřující modul pro Miniserver, který komunikuje přes Loxone sběrnici. Umožňuje ovládání RS232 zařízení.

- Připojitelné na Loxone sběrnici

- 1x RS232 rozhraní

- Volně nastavitelní přenosová rychlost

- Volně nastavitelný datový formát

- Volně nastavitelný protokol

- Nastavení přes konfigurační software

- Napájení: 24VDC

- Rozměry: 34 x 85 x 49 mm

- Počet zabraných modulů v rozvaděči = 2

- Odběr: 30mA

- Žádné hardwarové řízení datového toku

- Stupeň krytí: IP20

- Okolní teplota: 0 ... +50°C

- RoHS - prohlášení o shodě

- EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Výrobce:                                                                 	Loxone

Typ:                                                                       	RS232 Extension

Číslo výrobku:                                                       	100013

## 1-Wire Extension

1-Wire rozšiřující modul pro Miniserver, který komunikuje přes Loxone sběrnici. Umožňuje čtení z 1-Wire senzorů a elektronického klíče (iButton).

- Připojení k Loxone sběrnici

- 1x 1-wire rozhraní

- 16,3 kbit/s

- Napojení až 20 senzorů

- Neomezený počet iButtonů

- Rozměry: 34 x 85 x 49 mm

- Počet zabraných modulů v rozvaděči = 2

- Spotřeba cca 30mA

- Konfigurace přes Loxone Config

- Napájení 24VDC

- Stupeň krytí: IP20

- Okolní teplota: 0 ... +50°C

- RoHS - prohlášení o shodě

- EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Výrobce:                                                                 	Loxone

Typ:                                                                       	1-Wire Extension

Číslo výrobku:                                                       	100014

## EnOcean Extension

EnOcean rozšiřující modul pro Miniserver, který komunikuje přes Loxone sběrnici. Umožňuje ovládání EnOcean senzorů a aktorů.

- Připojitelné na Loxone sběrnici

- 1x EnOcean vysílač

- 128 senzorů

- 128 aktorů

- Nastavení přes Loxone Config

- Napájení 24VDC

- Rozsah provozu pro bezdrátové osvětlení:  cca. 30m

- Rozměry: 34 x 85 x 49 mm

- Počet zabraných modulů v rozvaděči = 2

- Odběr: 30mA

- Stupeň krytí: IP20

- Okolní teplota: 0 ... +50°C

- RoHS - prohlášení o shodě

- EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Výrobce:                                                                 	Loxone

Typ:                                                                       	EnOcean Extension

Číslo výrobku:                                                       	100015

## Modbus Extension

Modbus rozšiřující modul pro Miniserver, který komunikuje přes Loxone sběrnici. Umožňuje ovládání Modbus zařízení.

- Připojení na Loxone sběrnici

- 1 x Modbus (RTU rozhraní)

- Volitelná přenosová rychlost

- Nastavitelná parita

- Podpora 16 a 32 bitových datových typů

- Rozměry: 34 x 85 x 49 mm

- Počet zabraných modulů v rozvaděči = 2

- Napájení 24 VDC

- Spotřeba cca. 30 mA

- Stupeň krytí: IP20

- Okolní teplota: 0 ... +50°C

- Minimální hodnota cyklu: 100 ms

- Na Modbus Extension lze připojit maximálně 32 zařízení

- Na Modbus Extension lze připojit maximálně 253 senzorů

- RoHS - prohlášení o shodě

- EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Výrobce:                                                                 	Loxone

Typ:                                                                       	Modbus Extension

Číslo výrobku:                                                       	100124

## Air Base Extension

Air Base bezdrátový rozšiřující modul pro Miniserver, který komunikuje přes Loxone sběrnici. Umožňuje ovládání Loxone Air (bezdrátových) zařízení.

- 1x Loxone Air Gateway

- Max. 128 Air zařízení může být naučeno

- Připojení SMA antény

- Frekvence: 868Mhz (EU)

- Nastavení přes Loxone Config

- Připojení na Loxone sběrnici

- Operační systém LoxoneOS

- Rozměry: 34 x 85 x 49 mm

- Počet zabraných modulů v rozvaděči: 2

- Napájení 24 VDC

- Maximální příkon 6 mA

- Stupeň krytí: IP20

- Okolní teplota: 0 ... +55°C

- RoHS - prohlášení o shodě

- EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Výrobce:                                                                 	Loxone

Typ:                                                                       	Air Base Extension

Číslo výrobku:                                                       	100114

## IR Set

IR set rozšiřující modul pro Miniserver, který komunikuje přes Loxone sběrnici. IR set obsahuje IR Extension, IR modul a IR vysílač pro ovládání zařízení přes infračervené rozhraní.

### IR-Extension

- 1 x IR rozhraní

- Připojení až 8mi IR modulů
(1 IR modul je již v balení - další IR moduly získáte v našem Eshopu)

- Paralelní připojení

- Výstup na Loxone sběrnici (Loxone link)

- Nastavení přes Loxone konfigurační software

- Rozměry: 34 x 85 x 49 mm

- Počet zabraných modulů v rozvaděči = 2

- Napájení 24VDC

- Odběr cca. 30mA

- Okolní teplota 0 ... +50°C

- RoHS - prohlášení o shodě

### IR-modul

- 2 x vstup pro IR vysílač (3,5mm vstup)

  - IR přijímací diody

  - Podpora všech běžných IR zařízení
(mimo Bang & Olufsen)

  - Frekvenční rozsah přijímací diody: 38kHz +-5%

  - Jednoduché naučení dálkových ovládání

  - Podpora CCF souborů přímo v Loxone Configu
(pro import šablon)

- Frekvenční rozsah učící diody: 20-455kHz

- Vstup pro připojení na IR Extension

- Jednoduchá kabeláž díky RJ-45 konektoru

- Napájení 24VDC

- Operační systém LoxoneOS

- Připojení na Loxone sběrnici

- RoHS - prohlášení o shodě

### IR vysílač

- Připojení na Loxone IR modul (3,5mm konektor)

- Vysílač lze připojit přímo na přijímač (zařízení)

- Délka kabelu je 2m

Výrobce:                                                                 	Loxone

Typ:                                                                       	IR Set

Číslo výrobku:                                                       	100035

## IR Modul

IR rozšířující modul pro ovládání zařízení přes infračervené rozhraní.

- 2 x vstup pro IR vysílač (3,5mm vstup)

  - IR přijímací diody

  - Podpora všech běžných IR zařízení
(mimo Bang & Olufsen)

  - Frekvenční rozsah přijímací diody: 38kHz +-5%

  - Jednoduché naučení dálkových ovládání

  - Podpora CCF souborů přímo v Loxone Configu
(pro import šablon)

- Frekvenční rozsah učící diody: 20-455kHz

- Vstup pro připojení na IR Extension

- Jednoduchá kabeláž díky RJ-45 konektoru

- Napájení 24VDC

- Operační systém LoxoneOS

- Připojení na Loxone sběrnici

- RoHS - prohlášení o shodě

Výrobce:                                                                 	Loxone

Typ:                                                                       	IR Modul

Číslo výrobku:                                                       	100023

## Multi Extension Air

Rozšiřující zařízení pro Miniserver, který komunikuje přes Loxone Air Base Extension.

- 12x digitálních vstupů 24VDC (0 - 7,2 odpovídá logické 0; 7 - 8,2V je spínací práh, popřípadě není definováno; 8-24V odpovídá logické 1)

- 8x digitálních výstupů (250VAC 16A při cosφ=1 pro jedno relé, max zátěž 48A)

- Kompletní 1-Wire rozhraní

  - 16,3 kbit/s

  - Napojení až 20 senzorů

- 4x PWM výstupy (do 2,1A @ 24VDC na kanál), napájení 12...24VDC

- Připojení Loxone Air zařízení

- Připojjení SMA antény

- Frekvence: 868MHz (SRD - Evropa), 915MHz (ISM - Region 2)

- Příkon <350mW (spotřeba energie pouze při sepnutí)

- Provozní teplota: 0...55°C

- Stupeň krytí: IP20

- Připojení SMA antény

- Kompaktní design pro montáž na DIN lištu

- Rozměry: 155 x 85 x 49 mm

- Počet zabraných modulů v rozvaděči = 9

- Napájení přes 24V zdroj

- Aktualizace přes Loxone Air Base Extension

- Konfigurace přes Loxone Config

- RoHS - prohlášení o shodě

- EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 55015:2005+A1:2006+A2:2008

Výrobce:                                                          	Loxone

Typ:                                                   		Multi Extension Air

Číslo výrobce:                                            		100116

## Smart Socket Air

Spínatelná bezdrátová zásuvka pro Miniserver. Komunikace probíhá prostřednictvím Loxone Air Extension.

- 1x digitální výstup (relé) 16A při 250VAC cosφ=1

- Loxone Air rozhraní

- Integrované měření spotřeby energie (kWh)

- Integrované měření výkonu (kW)

- Integrované měření teploty (rozpětí teplot od -20°C do 50°C)

- Vhodné pro napětí 85 - 265VAC

- Frekvence: 868MHz (EU)

- Konfigurace přes Loxone Config

- Stupeň krytí: IP20

- Typ E

- RoHS - prohlášení o shodě

Výrobce:                                                          	Loxone

Typ:                                                   		Smart Socket Air

Číslo výrobku:                                              		100115

## RGBW 24V Dimmer Air

4-kanálový LED Dimmer pro Miniserver. Komunikace probíhá prostřednictvím Loxone Air Extension.

- 4x PWM výstupy – max. 2,1A  na kanál

- Loxone Air rozhraní

- Frekvence: 868MHz (EU)

- Rozměry: 34 x 85 x 49 mm

- Počet zabraných modulů v rozvaděči = 2

- Napájení: 24VDC

- Konfigurace přes Loxone Config

- Stupeň krytí: IP20

- RoHS - prohlášení o shodě

Výrobce:                                                          	Loxone

Typ:                                                   		RGBW 24V Dimmer Air

Číslo výrobku:                                              		100125

## RGBW 24V Dimmer DMX

4-kanálový LED Dimmer pro Miniserver. Komunikace probíhá prostřednictvím Loxone DMX Extension

- 4x PWM výstupy – max. 2,1A  na kanál

- Loxone DMX rozhraní

- Rozměry: 34 x 85 x 49 mm

- Počet zabraných modulů v rozvaděči = 2

- Napájení: 24VDC

- Konfigurace přes Loxone Config

- Stupeň krytí: IP20

- RoHS - prohlášení o shodě

Výrobce:                                                         	Loxone

Typ:                                                   		RGBW 24V Dimmer DMX

Číslo výrobku:                                              		100117